## Slide 1: 觸控調光IQ-Light製作 知識學．動手玩
活動教案設計：黃建棟
學校：雲林縣私立正心中學
時間：2019.03.11

## Slide 2: 授課對象：高中一年級 每週一節 50 分鐘 音樂班 16人

## Slide 3
？

## Slide 4: 常用照明的種類
火
火把
蠟燭
煤氣燈
煤油燈
白熾燈
螢光燈
卥素燈
照明用LED

## Slide 5: 電燈是由誰發明？
事實是…
1801年，英國化學家戴維將鉑絲通電發光。
1854年，亨利·戈培爾使用一根炭化的竹絲，
放在真空的玻璃瓶下通電發光(白熾燈)。
1874年，加拿大的電氣技師在玻璃泡充入氮氣，以通電的碳杆發光。
於1875年把專利賣給愛迪生。
1878年，英國人約瑟夫·威爾森·斯旺(Joseph Wilson Swan)以真空下用碳絲通電。
1879年，愛迪生以碳絲造燈泡……

## Slide 6: 有趣的小實驗 筆蕊燈泡

## Slide 7: 照明科技的發展
電燈泡（白熾燈）是利用電流把燈絲加到高溫（白熱化）而放光，
鎢絲燈的發光效率是16 lm/W
日光燈又稱螢光燈是使用電能去激活汞蒸氣進而發光，又稱「水銀燈」，
必須使用”安定器”，提供穩定電能，發光效率是60 lm/W
發光二極體（LED）一種新型光源，是半導體材料的化學組成，
利用不同的波長，產生不同顏色的光。發光效率是100 ~ 120 lm/W
在節省能源的大環境下，LED 有可能會是未來照明的首選。

## Slide 8: 照明亮度的調整？
煤油燈、煤氣燈調整旋鈕，控制吸油量或煤氣進氣量來調整亮度。
日光燈或螢光燈（含省電燈泡）僅開與關，不具有亮度調整的功能。
白熾燈及卥素燈可利用三段式開關造成全亮or半亮，但發光效率差。
LED燈利用脈波寬度（PWM）控制電流大小，以調整亮度。

## Slide 9: 有趣的小實驗 LED燈調整明亮（電流式） 使用「麵包板、可變電阻、LED燈、三用電錶」

## Slide 10: 認識「三用電錶」
「三用」指的是？
電壓（V）-伏特
電流（A）-安培
電阻（Ω）-歐姆

## Slide 12: 使用「三用電錶」
活動一： 如何使用 三用電錶
活動二：電源插座與電池測量
活動三：實際標示 vs 測量值

## Slide 13: IQ Light的設計理念
是經過幾何學的推算，由同樣形狀的組件（右圖），以不同的片數相互連結，從 9、12、30片到120片，一共可以變化出22種以上不同的形狀，也可以利用IQ Light的系統邏輯，創造屬於自己的作品，增添居家照明的趣味。

## Slide 15
IQ Light 結合可無段調光的白熾燈，可以創造出更多光影交織的奇幻驚喜，但 110V 的市電供電，若組裝過程有疏失，恐造成電路短路或漏電的可能。
為了節能與安全，將採用LED取代白熾燈，也符合時代潮流。
IQ LIGHT + 白熾燈調光電路

## Slide 16
當IQ Light遇見LED觸控調光電路
結合LED與無段觸控調光電路，賦予手機充電器新的功用，達到節能減廢更可以搭配現有的行動電源成為另類的提燈，控制方式只要利用人體的靜電（皮膚），即可進行開關及調整明暗度的調整。
製造過程相對安全、成本較低且更具行動便利性。

## Slide 17: LED 觸控調光 IQ Light 的製做
知識學．動手玩

## Slide 18: 知識學．動手玩
1.認識電子元件與功能
2.電子元件判讀與量測
3.麵包板試接電子電路
4.印刷電路板焊接電路
5.IQ Light與觸控電路板組裝

## Slide 19: 認識電子元件與功能

## Slide 20: 電子元件判讀與量測
三用電表的使用與量測
實際值 vs 量測值

## Slide 21: 麵包板試接電子電路
認識麵包版
認識電子電路線路圖
先練習麵包板上配線，從簡易電路到觸控電路

## Slide 22: 印刷電路板焊接電路
焊接（點）練習
觸控燈電子零件焊接

## Slide 23: IQ Light 與 觸控電路板組裝

## Slide 24: 觸控調光IQ-Light製作 知識學．動手玩
活動教案設計：黃建棟
學校：雲林縣私立正心中學
完結