## Slide 1: 認識網路
網路的連接
TCP/IP 通訊協定
網域名稱
1-1
4

## Slide 2: 2. TCP/IP 通訊協定
10

## Slide 3
你有搬家的經驗嗎？ 要搬家時，該如何才能把所有物品從舊家搬到新家？
1.將物品拆解、打包、裝箱。 2.以車輛運送。 3.運送到新家後，再逐一拆封、組裝起來。
10

## Slide 4: 網路的運作原理
與搬家的概念相似：
1. 將原始資料切割成較小的資料，稱之為「封包」
2. 封包藉由網路設備傳送至目的地
3. 接收端再將封包重新組合出原始資料
10

## Slide 5: TCP/IP
在資料傳遞的過程中，會使用到
TCP：傳輸控制協定（Transmission Control Protocol）
  將資料拆成封包。
  接收封包後組合成資料。
IP：網際網路協定（Internet Protocol，IP）
  資料要從哪裡、傳送到哪裡去。
11

## Slide 6: 網路的運作原理
10
TCP
IP
163.21.236.8
資料
拆成封包
封包
我的地址是163.21.236.8
封包要發送至140.112.53.15

## Slide 7: 網路的運作原理
IP
11
TCP
資料
組合封包
封包
我的地址是163.21.236.8
封包要發送至140.112.53.15
140.112.53.15

## Slide 8: TCP的功能
10
TCP
163.21.236.8
資料→封包
封包
IP
我的地址是163.21.236.8
封包要發送至140.112.53.15
IP
封包
TCP
140.112.53.15
封包→資料
1.將資料切割成封包， 並加以編號
2.依據封包編號， 重新組合成資料
4.一定時間內未收到確認訊息，會重新傳送封包。
發送封包編號06
收到封包編號06
發送封包編號13
重新發送封包編號13
收到封包編號13
（未得到回應）
3.每收到一個封包，就回傳一個確認訊息。
發送端
接收端

## Slide 9: IP的功能
10
TCP
163.21.236.8
資料→封包
封包
IP
我的地址是163.21.236.8
封包要發送至140.112.53.15
IP
封包
TCP
140.112.53.15
封包→資料
發送端
接收端
1. IP：網路上的地址。
2. 每臺上網的裝置都有一組獨一無二的網路位址。
3.傳送資料時： 每個封包都會加上目的地與發送端的網路位址， 再將封包傳送出去。

## Slide 10: IPv4
網際網路協定第4版（Internet Protocol version 4，IPv4）
網路位址用4組8位元的二進位數字表示
若換成十進位數字系統，每組可以0∼255來表示
0.0.0.0到255.255.255.255可提供約42億個IP位址
IPv4的IP位址於西元2019年宣告用完
12
11000000.10101000.00000111.00000001
192.168.7.1
＝

## Slide 11: IPv4位址不夠怎麼辦？
12

## Slide 12: IPv4位址不夠怎麼辦？
透過「轉址」或「增加位址」，解決位址不敷使用問題。
將網路位址分為「公有」與「私有」
公有：連接外部的網路，由ISP分派提供
私有：在區域網路內使用，可自行設定
如要連上網路，就必須轉換為公有網路位址才可以上網。
13

## Slide 13: 網路位址轉址
概念與學校教室相似
學校中有許多的教室，每間教室都有不同的編號， 但使用的都是同一個地址的門牌。
13
公有網路
私有網路

## Slide 14: IPv4的私有網路位址區段
根據IP位址，可判斷此位址為公有IP或私有IP
14
IPv4 私有網路位址區段
10.0.0.0 ∼ 10.255.255.255
172.16.0.0 ∼ 172.31.255.255
192.168.0.0 ∼ 192.168.255.255
172.20.11.140
就是一個私有
的網路位址。
例

## Slide 15: 網路位址轉址
不同區域網路中，可存在相同的私有網路位址
因連上網路的公有網路位址不同，所以不會相互影響
14
網際網路
140.112.53.185
120.125.96.101
163.21.236.8
公
有
IP
私有
IP
192.168.1.55
192.168.1.56
192.168.1.55
192.168.1.56
172.16.33.98
172.16.33.99

## Slide 16: 路由器
路由器上通常有兩種不同的網路插孔：
WAN：連接到外部網路，對應公有網路位址。
LAN：連接區域網路內的設備，使用私有網路位址。
14
連接區域網路
（使用私有網路位址）
連接至網際網路
（使用公有網路位址）

## Slide 17: 增加位址：IPv6
網際網路協定第6版（Internet Protocol version 6，IPv6）
IPv6網路位址的表示方式：
15
128位元的二進位數字 → 0010 0000 0000 0001……0010 0001 0101 1100
（數字太多，太冗長）
（不易閱讀，容易看錯）
各組間以「冒號」分隔
轉成32個十六進位數字→ 2001 0db8 86a3 08d3 2f1a 3e89 094b 215c
將數字分成8 組 → 2001 : 0db8 : 86a3 : 08d3 : 2f1a : 3e89 : 094b : 215c

## Slide 18: IPv6網路位址
從0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 到ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff，共可提供2128 個IP 位址，解決IPv4 網路位址不足的問題。
IPv6 位址數目大約為IPv4 位址的8×1028 倍。
15
79228162514264337593543950336 倍

## Slide 19: IPv6 位址表示
在IPv6 網路位址中，如果數字以「0」開頭的話則可省略
如果有連續出現的0，亦可使用「: :」代替（一次為限）
15
2531:0cb7:03a6:0000:0000:0000:0000:0f12
2531:cb7:3a6:000:000:000:000:f12
2531:cb7:3a6:0:0:0:0:f12
2531:cb7:3a6::f12
相同的IP 位址

## Slide 20
請查查看自己的網路位址，並回答下列問題：
IP位址是 ________________________
使用的網路協定是 □IPv4（ □公有IP □私有IP）
□ IPv6
16

## Slide 21
查詢IP的方法（以Windows 10為例）
① 點擊「開始功能表」的 按鈕。
② 點擊 設定，開啟Windows 10的設定頁面。
16
1
2

## Slide 22
③ 點擊 網路和網際網路 。
16
3

## Slide 23
④ 點擊 狀態。
⑤ 點擊 檢視您的網路內容。
16
5
4

## Slide 24
⑥ 查看IP位址。
16
6
導入資安、數位足跡、凡走過必留下痕跡

## Slide 25: 3. 網域名稱
17

## Slide 26: 網域名稱
以數字組成的IP位址不易記憶， 改由網域名稱（Domain Name）： 「主機 . 機構 . 類別 . 地區」
在瀏覽器上輸入網域名稱時， 網域名稱系統（Domain Name System，DNS） 會把輸入的名稱轉換成相對應的IP位址進行連結。
17
140.112.8.116
www.ntu.edu.tw

## Slide 27: 以臺灣大學的網址為例
www
主機名稱
17
主機名稱
依提供的服務 來命名，例如： www、mail、 nas。
ntu
機構名稱
主機名稱
機構的名稱，通常為英文縮寫，例如：國立臺灣大學National Taiwan University 的縮寫為「NTU」。
edu
類別名稱
主機名稱
機構的性質或屬性類別，例如： com 商業機構 edu 教育機構 gov 政府機構 org 法人機構
tw
地區名稱
主機名稱
國家或地區的英文縮寫，例如： tw 臺灣 jp 日本 uk 英國 kr 韓國
.
.
.

## Slide 28
若有一網址為「www.taichung.gov.tw」，想一想它可能是哪一個機構的網址？
www.taichung.gov.tw
→可能為臺中市政府的網址。
17
台中市
政府
臺灣

## Slide 29: 1．1 認識網路 結束
17

## Slide 30: 無線網路技術
藍牙
Wi-Fi
行動網路
1-2
18

## Slide 31
Wi-Fi 4 以後的無線網路標準同時支援兩個頻段：
1. 高頻：傳輸速率快、距離短。
2. 低頻：傳輸速率慢，但能傳得較遠。
23

## Slide 32
23
電腦的檔案傳輸單位以位元組（byte）計算， 而網路的傳輸速率是bps（bit per second，位元／秒），1個位元組等於8個位元，所以網路速度要÷8， 才是電腦的檔案傳輸速度。

## Slide 33
23
想一想，有一臺無線基地臺能提供的最高速率為100Mbps，若要傳送50 MB 的檔案，大約要花幾秒的時間？
1 MB ＝ 220 bytes
註
100÷8＝12.5（MB／s）
50÷12.5＝4（秒）

## Slide 34: 3. 行動網路
24

## Slide 35: 網路服務應用
全球資訊網
電子郵件
即時通訊
社群平臺
隨選視訊
物聯網
1-3
26

## Slide 36: 1. 全球資訊網
26

## Slide 37: 全球資訊網
只要網址以「http」或「https」開頭，就是使用超文件傳輸協定來傳輸資料。
26
https的「s」指的是在傳輸過程中進行資料加密（secure）。
註
網頁上的超連結，讓我們可以從一個網頁連結至另一個網頁，優游在無遠弗屆的網路世界中。

## Slide 38: 全球資訊網
26
超文件標示語言(HyperText Markup Language，HTML)，是一種將網頁內容結構化，讓網頁能同時呈現文字、影像、聲音、影片等多媒體資訊的語言。

## Slide 39: 2. 電子郵件
27

## Slide 40: 3. 即時通訊
27

## Slide 41: 「即時通訊」與「電子郵件」
優缺點比較
28
 | 即時通訊 | 電子郵件
即時互動 | 即時傳遞訊息， 且能得知對方是否已讀訊息。 | 通常須等對方回覆後， 才能得知對方是否收到訊息。
多人通訊 | 若要同步傳送訊息給許多人，必須逐一發送，或另外建立群組。 | 可同步寄送給多位收件者，且可分別設定主收件人、副收件人，甚至是秘密收件人。

## Slide 42: 「即時通訊」與「電子郵件」
優缺點比較
28
 | 即時通訊 | 電子郵件
下載時效 | 檔案的下載時間通常為7天，過期後就無法下載。 | 檔案存放於伺服器中， 無下載期限。
訊息分類 | 在一來一往的聊天過程中，訊息較為零散，若要查找之前討論過的事項較為不易。 | 同一主題的信件內容可分類收納於資料夾中，訊息整理較為方便。
使用時機 | 日常生活、社交使用。 | 用於公事聯繫，或傳達重要資料、夾帶檔案時使用。

## Slide 43: 4. 社群平臺
29

## Slide 44: 5. 隨選視訊
29

## Slide 45: 6. 物聯網
30

## Slide 46: 物聯網
物與物之間建立網路連線，互相傳輸資料並進行通訊。
物聯網服務平臺：
將感測器與電器連上物聯網服務平臺 ， 提供遠端操控或數值監控的服務。
藉由大量感測器數據， 進行後續分析，以獲取所需資訊。
30

## Slide 47
訊息佇列遙測傳輸（Message Queuing Telemetry Transport，MQTT）專門設計給物聯網設備使用。
可讓物聯網設備用最少的頻寬，將感測數據傳遞到物聯網服務平臺。
30

## Slide 48: 常見的物聯網服務平臺
30
ThingSpeak： 可儲存感測器資料，並將蒐集到的資料產生大數據，以利後續的研究與分析。
MediaTek Cloud Sandbox： 可將感測器偵測到的數據記錄於平臺中， 也可以遠端控制物聯網設備。

## Slide 49: 常見的物聯網服務平臺
30
IFTTT： 「If This Then That」，可依設定觸發條件， 主動通知使用者，並可連結其他應用程式與裝置。
如果明天所在地區會下雨，就發送電子郵件提醒自己。
LASS： 環境感測器網路系統， 結合眾人蒐集到的感測器資料，方便查看。
例

## Slide 50: 物聯網服務的應用
若將物聯網服務應用在農場中， 可以協助掌握動物的動範圍、分布狀況等。
30

## Slide 51: 1．3 網路服務應用 結束
31